Üldraud		
Paljude Eesti piirkondade põhjavesi on suure rauasisaldusega.. Teine allikas, kust raud vette satub, on roostetavad veevärgi torud. Suur rauasisaldus muudab vee kollakaks, suurematel kontsentratsioonidel sadestub raud õhuga kokkupuutumisel pruunika sademena nõude seintele. Mõnikümmend milligrammi rauda on inimese organismile iga päev vajalik.

Nitraat (NO3-)		
Nitraat satub joogivette sõnnikust, mineraalväetistest või reoveest. Nitraat võib üle minna nitritiks. Nitraat võib reageerida punaste vereliblede koostisse kuuluva hemoglobiiniga ja hävitada selle hapniku transportimise võime.

Nitrit (NO2-)		
Nitrit on üks tervisele ohtlikumaid aineid joogivees. Nitritist võivad tekkida nitrosoamiinid, mis tekitavad vähki.

Ammoonium (NH4+)	
Ammoonium joogivees pärineb samadest allikatest kust nitraatki. Ammooniumist võib mikroorganismide toimel tekkida nitraat või nitrit.

pH			
pH näitab, kas vesi on happeline (pH alla 7) või aluseline (pH üle 7). Tavalise joogivee pH on natuke alla 7. Liiga leeliseline vesi on organismile kahjulik.

Elektrijuhtivus		
Elektrijuhtivus näitab, kui palju on vees ioone moodustavaid ühendeid. Mida rohkem neid on seda suurem on vee korrosioonivõime.

Hapendumus		
Hapendumus näitab, kui palju on vees mitmesuguseid orgaanilisi aineid. Hapendumus on kaudne reostuse näitaja. Mida suurem hapendumuse väärtus, seda rohkem on vees mikroorganismide kasvu soodustavaid orgaanilisi aineid.

Üldkaredus		
Karedus näitab, kui palju on vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi sooli. Pärinevad need põhiliselt lubjakivist. Suure karedusega vee kasutamisel tekib vee kuumutamisel nõudesse katlakivi.

Kloriid (Cl-)		
Kloriidi hulk näitab, kui soolane vesi on. Sügavatest puurkaevudest ja rannikulähedastest kaevudest võetud vees võib olla suhteliselt palju kloriidi.

Üldleelisus (HCO3-)	
Selle näitaja ning kloriidi ja sulfaadi kontsentratsioonide alusel saab otsustada, milline on vee agressiivsus (korrosioonivõime), st. kui kiiresti vee toimel torud roostetavad. Mida suurem leelisus, seda aeglasemalt torud roostetavad.õ20

Kuivjääk 		
Tahkete, mittelenduvate ainete kogus, mis jääb alles peale proovi kokkuaurutamist.

Boor			
Boor esineb teatud piirkondade (põhjarannik, Pärnu ümbrus) põhjavees. Pidev ülemäärane tarbimine võib põhjustada tervisehäireid.

Kaalium+naatrium (K++Na+)		
Kaaliumi ja naatriumi summaarne sisaldus arvutatakse. Need ained joogivees esinevates kogustes inimese tervisele kahjulikud ei ole.

Sulfaat (SO42-)		
Sulfaadi sisalduse järgi saab arvutada vee agressiivsust (vaata leelisus).

Kaltsium (Ca2+)	
Kaltsium lahustub vette lubjakivist. Inimese organism vajab luustiku jaoks kaltsiumi, kuid liigne kaltsiumi sisaldus vees muudab vee kasutamise tülikaks - igale poole tekib katlakivi ja sadet.

Magneesium (Mg2+)	
Pärineb samast allikast, kust kaltsiumgi. Teatud koguses organismile vajalik. Suuremas kontsentratsioonis põhjustab samu ebameeldivusi, mis kaltsium.

Fluoriid (F-)		
Mõõdukas koguses on fluoriid inimesele vajalik hambavaaba koostises. Kahjuks on tervisele kasulik kogus väga kitsas vahemikus. Piirnormi ületav fluori kogus vees võib põhjustada hammaste lagunemist ja luude pehmenemist. Fluori liiga suur sisaldus põhjavees võib esineda laiguti üle Eesti, eelkõige Lõuna-Eestis.

Naftasaadused		
Naftasaaduste sisaldumine vees näitab, et veeallikas, kust proov on võetud, on naftaproduktidega  (diiselkütus, petrooleum, vms.) kunagi reostunud - võib-olla aastaid tagasi.

Lenduvad fenoolid	
Lenduvad fenoolid võivad Eesti oludes vette sattuda kõige tõenäolisemalt põlevkiviõlidest, aga ka muudest keemiatööstuse toodetest.

Pindaktiivsed ained	
Pindaktiivsete ainete sisaldus vees näitab reovete (pesuvete) sattumist kasutatavasse joogivee allikasse.

Ortofosfaat		
Fosfaatide esinemine näitab, et kusagilt on sattunud joogivette fosfaate sisaldavaid pesuvahendeid sisaldavad reoveed.

Väävelvesinik		
Väävelvesinik võib esineda sügavate puurkaevude vees mitmel pool üle Eesti. Väävelvesinik võib tekkida ka soojavee boileris, kui selle temperatuuri hoitakse teatud bakterite elutegevuseks sobival temperatuuril - 30 - 60°C juures.

Jääkkloor		
Jääkloori määratakse kloreeritud joogiveest ja ujulate veest. Mitmesuguseid klooriühendeid lisatakse joogiveele ja basseiniveele, et takistada seal bakterite kasvu. Kuna lisatud klooriühendid on mürgised ka inimestele, tuleb kontrollida, et nende tegelik sisaldus vees oleks lubatud kontsentratsioonivahemikus.

Alumiinium		
Alumiinium on üks looduses levinumaid elemente. Ta kuulub paljude kivimite, ka savi, koostisse. Nendes ainetes esineb alumiinium vees lahustumatul kujul ja ei ole inimesele mürgine. Vees lahustunud alumiiniumi soolad, mida kasutatakse näiteks veepuhastusjaamades joogivee puhastamisel, võivad olla aga inimese organismile kahjulikud.

# Mangaan

Mangaani sisaldus looduslikus vees ei kujuta ohtu tervisele ja tema sisaldust

reglementeeritakse organoleptiliste omaduste tagamiseks. Mangaani ööpäevaseks

vajaduseks loetakse 2,5–5,0 mg. Mangaan mõjutab kasvu, vereloomet ja endokriinsete näärmete tööd. Mangaan (Mn) on vajalik nii luukoe kasvuks kui ka selle mineraliseerumiseks. Mangaan kuulub väikestes kogustes kõikide elavate organismide (taimed, loomad, bakterid) koostisse.

Raskmetallid		
Vaske (Cu), mangaani (Mn), tsinki (Zn), kroomi (Cr) ja seleeni (Se) vajab inimese organism mõni milligramm päevas oma normaalseks elutegevuseks. Piirnormist suuremad kogused võivad aga osutuda tervisele kahjulikuks.

Ülejäänud elemendid plii (Pb), kaadmium (Cd), nikkel (Ni), elavhõbe (Hg), arseen (As), ja antimon (Sb) ei tohi ületada  joogiveele kehtestatud piirnorme.